## 红外热像仪BG3200

所属分类：热像仪 | 所属品牌：Blue Gizmo

红外热像仪BG3200

BG3200 – 320×240分辨率的双显示红外热成像仪便捷操控捕捉高品质图像，使问题很快得到解决。
BG3200红外/可见光双显示红外热像仪
热成像探测和维护工程师使用的理想选择

BG3200提供320×240像素的高性能分辨率。高品质的图像可被捕捉，使问题快速解决，图像可以下载到电脑进行分析和报告。该IR32DS配备行业领先的3.5寸显示屏幕。

IR32DS红外热像仪典型应用包括：
预测和预防性维护
电气和机械检查
过程监控
暖通空调制冷故障排除和维护
一般工业/内部检验

BG3200红外热像仪主要特点：
1.图像融合功能：BG3200红外热像仪可以仅显示红外热图像，或可见光图像，或热图像和可见光图像的融合图像，画中画（PIP）功能。LED照明灯可以在黑暗环境下使用。

2.声音注释：每张图像的声音注释都可以保存。图像通过软件转换，便可以通过热像仪播放图像声音也可以在PC上通过耳机接收。

3.报警功能：BG3200红外热像仪可以设置热点或者冷点报警，一旦温度值超出设置的热点或者冷点范围便可报警，报警可以通过热像仪内置扬声器或者耳机报警，还可以在BG3200红外热像仪上以图标方式显示。

4.时间序列分析：BG3200红外热像仪可以在无人监控的情况下，监控检测一段时间内设备性能的变化。可以设置时间间隔或用户自定义阙值温度报警。

5.单独光标和发射率设置：BG3200红外热像仪具有四个可移动光标可以轻松比较环境中的物体或事件，BG3200红外热像仪可以单独设置发射率从而得到更准确的温度测量数据。

6.电池寿命：BG3200红外热像仪电池寿命长 (5个小时)并可以更换。

BG3200红外热像仪技术参数
视场：（FOV）：21.4°×16°
聚焦：手动。
最小聚焦范围：30cm。
光谱响应：8µm－14µm。
热灵敏度：：NETD <80mK (0.08℃) @ 30℃的环境温度。
探测器：320×240像素非制冷微辐射探测器。
图像存储：提供可存储超过1000张图片的SD卡。
显示：3.5英寸彩色液晶LCD显示屏和LED背景灯,8色调色板,混合热图像与可见光图像。融合和画中画（PIP)功能。

测量
温度范围：-10℃－250℃。
测量光标：四个可移动的温度测量光标，自动检测温差并自动锁定最高最低温度点。
发射率校正：用户可选0.10－1.00，每步可调0.01。

温度补偿
精度：±2℃或读数的±2% （环境温度15℃－+45℃）。
激光指示器：内置2级激光指示器，凸出中心测量区域。

电源供应
电池：可充电锂离子电池可连续使用5个小时。
AC操作：提供AC电源适配器通过USB接口充电。

机械性能
外壳：耐冲击塑料和软塑料模压成型。
尺寸：130mm X 95mmX 220mm
重量：0.8Kg
安装：手持和三脚架安装1/4”BSW.