## 温湿度调节机 RS 485通信

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：FOXFA

温湿度调节机 RS 485通信
FOX-300-2S
FOX-300A/AR

传感器（Sensor）DS-SH 104(-29.9~+99.9℃)

温度 湿度同时控制

当前温度 湿度保证功能

输出延迟时间设定功能

RS485通信功能（300AR适用）

| 尺寸 | 72（w）×72(H)×110(D) |
| --- | --- |
| 温湿度范围 | 温度：-55.0～99.9℃/湿度：10～100%RH |
| 输入传感器 | DS-SH1XX：±3%rdg±1digit/DS-SH5XX：±2%rdg±1digit |
| 显示精度 | 温度：±1%rdg±1digit/湿度：±3%rdg±1digit |
| 输出 | 2relay(2c 250VAC 2A)1R：Temp.1R：Humidity |
| 控制方法 | ON/OFF | 电源电压 | 100~240VAC 50/60Hz |
| 设定方法 | ℃ Set/%Set/Up/Down Key | 使用周围温湿度 | 0～55℃（32～131℉）35～80%RH |
| 切割尺寸 | 68（W）×68（H） | 重量1PC | 460g |