## 多气体检测仪 MGC Pump

所属分类：气体检测 | 所属品牌：Gas Clip

多气体检测仪 MGC Pump

便携式气体检测的新选择

一天两次，每天一次…对于现有的大多数便携式气体探测器，您需要频繁充电。我们向您推荐来自Gas Clip Technologies的Multi Gas Clip Pump（MGC Pump），这是唯一有内部采样泵的便携式多气体探测器，可一次充电，运行一整周。

持久的系列理念

MGC Pump延续了不断演进的Gas Clip Technologies便携式气体探测器的持久理念。两次充电之间可运行较长时间是产品的系列传统。

使用寿命较长的秘诀

和我们的MGC一样，MGC Pump使用低功率测光技术，而不是老旧的催化技术，以检测可燃性气体（LEL）。MGC Pump采用节能和有助于电池续航的红外光源。

人体工程学设计有助于良好的适用性

MGC Pump也有舒适性设计。仪器底部手持区域为缩小、倾斜形状，从而方便手持使用MGC Pump。该产品可完全浸入水中，操作简单。MGC Pump提供了一键设计和业界最大的LCD屏幕，易于读数。

每隔6个月标定MGC Pump一次

其它多气体探测器都需要每隔1到3个月标定一次。在不标定的情况下，MGC Pump可以运行6个月。这是红外传感技术的另一个好处，因为红外辐射不受催化传感器毒物，如有机硅或硫化氢的影响

| 尺寸 | 5.7 x 3.0 x 1.5 in.(147 x 78 x 38.3 mm.) |
| --- | --- |
| 重量 | 12.4 oz.(352g) |
| 温度 | -4°到+122℉(-20°到+50℃) |
| 湿度 | 5% 到 100% RH(无冷凝) |
| 电池寿命 | 连续5天 催化：连续30个小时 |
| 充电时间 | 4-6小时 |
| 报警 | 视觉、振动、声音（最小95 dB）低、高、STEL、TWA和OL（超限）、泵 |
| LED | 4个红色警报灯。黄色灯（按下按钮后激活）红色灯（报警状态下激活）黄色维护通知灯 |
| 显示屏 | 数字液晶显示器（LCD） |
| 记录 | 25次快速测试 25 活动 25次标定 连续的1秒数据记录（典型容量>2个月） |
| 测试 | 激活传感器，电池和电路情况全功能自检自检 |
| 防护等级 | IP67 |
| 气体入口 | 1/8”倒钩接头 |
| 认证 | CSA： | 1级，1区，A、B、C和D组 1级，0区，AEx ia IIC T4 Ga C22.2 No.’s 0, 152, 157 |
|  | IECEx： | Ex ia IIC T4 Ga IECEx CSA 14.0029 IEC 60079-0:2011, 60079-11:2011, 60079-26:2006 |
|  | ATEX： | SIRA 14ATEX2120 CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0:2012,60079-11:2012,60079-26:2007 EN50270 |
|  | InMetro: (pending) | ANSI/ISA S12.13.01 UL-913 NCC xx-xxxxx Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ 50°C) |
| 泵抽 | 抽样高达75英尺（23米） |
| 气体 | 硫化氢 一氧化碳 可燃性气体。 氧气 | 0-100 PPM（0.1 PPM增量） 0-500 PPM（1 PPM增量） 0-100％LEL（0.1％LEL增量） 0 – 30% 体积(0.1% 体积增量) |
| 传感器类型 | 硫化氢、一氧化碳、氧气：单插头电化学电池 可燃：插入式红外（IR）或催化 |
| 用户选项 | 用户消息 | 维护显示 |
|  | TWA/STEL 间隔 | TWA 方法 |
|  | 多种语言(6) | 传感器启用/disable |
|  | 泵测试 | SAFE 显示 |
|  | 自检锁 | Dock 锁 |
|  | 启动时自动归零 | 标定气体 |
|  | 快速测试间隔 | 标定时距 |
|  | 低/高警报 | TWA/STEL 警报 |
| 部件# | 描述 |
| MGC-IR-PUMP | 含有红外传感器和内置泵的四合一气体监测器 |
| MGC-P-PUMP | 含有红外传感器和内置泵的四合一气体监测器 |
| MGC-DOCK-PUMP | 四合一标定和快速测试站 |
| MGC-WMDOCK-PUMP | 四合一壁挂式标定和快速测试站 |
| MGC-DOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四区高压 |
| MGC-WMDOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四区高压壁挂式底座 |
| GCT-IR-UNK | GCT IR通信模块w/USB电缆 |
| 关于额外的备件、附件和气体，请联系Gas Clip Technologies。 |

GCT 红外链接