产品说明

“晟田”牌扭力扳手适用于拧紧有扭矩要求的螺纹紧固件。

本公司是国内扭力扳手的专业生产家，产品按国际标准按GB/T15729-2008《扭力扳手通用技术条件》组织生产。公司技术力量雄厚，检测设备齐全，产品质量严格把关，力值稳定。主要产品有AC型、ACB型预制式扭力扳手;ACC型、ACD型预制式扭力扳手；AC型、AC-1型高精度扭力扳手；还可根据新老客户的要求，设计各种特殊规格的品种，欢迎您的惠顾。

公司致力于研究、开发、生产、销售和服务为一体，不断引进先进的设备、优秀人才，本着“质量为本，精益求精、创新务实”的服务理念，全面更好的服务于广大客户。

特点

·精度高，稳定性好

·适合于精确度要求高的紧固件的力矩测试

·可预置力矩值

·到达预制值时会发声和光讯号

·精度：三级

·误差范围：±3%

可供规格

| 型号规格 | 力矩范围 （N.m） | 方榫尺寸 (mm) | 外形尺寸 长*宽*高（mm） | 重量（kg） | 分度值 （N.m/格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-1-300 | 60-300 | 12.7*12.7 | 645*67*72 | 1.8 | 3 |
| AC-1-500 | 150-500 | 19.0*19.0 | 880*67*88 | 4 | 5 |
| AC-1-750 | 250-750 | 19.0*19.0 | 880*67*88 | 4 | 10 |
| AC-1-1100 | 300-1000 | 19.0*19.0 | 1420*67*86 | 6.7 | 10 |
| AC-1-2000 | 600-2000 | 25.4*25.4 | 1420*67*93 | 6.8 | 20 |

使用方法

·顺时针转动表盘使指针指向所需值

·方榫上装合适的套筒套住紧固件

·通过手柄按箭头所示方向缓缓加力

·当扳手发出“嘀”单和红色闪光时，撤力即可

·此扭力扳手严禁逆向转动，否则损坏机芯

注意事项

1、使用时不能用力过猛，不能超范围使用，发出讯号后，应及时解除作用力

2、扳手应轻拿轻放，不能代替榔头敲打。

3、存放在干燥处，以免日久锈蚀。

4、大规格扭力扳手，采用加力杆，操作时与扳手手柄联接使工作省力。

特点

·精度高，稳定性高

·适合于精确度要求高的紧固件的力矩测试

·精度：三级

·误差范围：±3%

可供规格

| 型号规格 | 力矩范围 （N.m） | 方榫尺寸 （mm） | 外形尺寸 长*宽*高（mm） | 重量（kg） | 分度值（N.m/格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACB5 | 0-5 | 6.3*6.3 | 253*67*57 | 0.5 | 0.1 |
| ACB30 | 0-30 | 9.5*9.5 | 253*67*57 | 0.5 | 0.5 |
| ACB100 | 0-100 | 12.7*12.7 | 310*67*60 | 0.8 | 1 |
| ACB200 | 40-200 | 12.7*12.7 | 600*67*72 | 1.5 | 2 |
| ACB300 | 60-300 | 12.7*12.7 | 645*67*72 | 1.8 | 3 |

使用方法

转动表盘外壳，使指针指向“0”位

方榫上装上合适的套筒并套住紧固件

通过手柄上按箭头所示方向缓缓加力

当指针到达所需力矩值时，撤力即可

再次使用时，重复上述步骤即可

此扭力扳手严禁逆向转动，否则损坏机芯

特点

·铝合金外壳，重量轻

·按GB/T15729-2008《扭力扳手通用技术条件》

·精度：四级（ACA型三级）

·误差范围：±4%（ACA型±3%）

可供规格

| 型号规格 | 力矩范围 （N.m） | 方榫尺寸 （mm） | 外形尺寸 长*宽*高（mm） | 重量（kg） | 分度值（N.m/格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC20 | 4-20 | 9.5*9.5 | 300*28*32 | 0.5 | 1 |
| ACC100 | 20-100 | 12.7*12.7 | 458*32*43 | 1 | 5 |
| ACC300 | 60-300 | 12.7*12.7 | 602*36*47 | 1.6 | 10 |
| ACC760 | 280-760 | 19.0*19.0 | 808*42*53 | 2.7 | 10 |
| ACC1000 | 250-1000 | 19.0*19.0 | 808*42*53 | 2.7 | 25 |
| ACC2000 | 750-2000 | 25.4*25.4 | 925*56*67 | 4.7 | 50 |
| ACC3000 | 1800-3000 | 25.4*25.4 | 930*60*67 | 5.3 | 100 |
| ACC4000 | 2800-4000 | 38*38 | 970*75*84 | 10 | 1000 |

使用方法

·力矩设置

- 拉出扳手末端六角钥匙，弯曲成90°角。

- 一手握柄，一手旋转钥匙，调整刻线至所需力矩值

- 设置完毕，把六角钥匙塞回原位

·在方榫上装上合适套筒并套住紧固件

·在手柄上缓缓加力，听到“嗒”声响后。撤力即可

·在使用大扭矩值时，听到“嗒”声响后，即可撤力，但务必将扳手往逆向轻轻一推以便扳手复位。

特点

·采用镀铬钢管外壳，强度好，力矩范围大

·按IS06789-1992GB/T15729-1995标准制造

·具有双向棘轮头，小规格力矩刻度设微分装置

·精度：四级

·误差范围：±4%

可供规格

| 型号规格 | 力矩范围 （N.m） | 方榫尺寸 （mm） | 外形尺寸 长*宽*高（mm） | 重量（kg） | 分度值（N.m/格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACD25 | 5-25 | 9.5*9.5 | 280*34*32 | 0.5 | 0.5 |
| ACD100 | 20-10 | 12.7*12.7 | 390*40*40 | 1 | 1 |
| ACD300 | 60-300 | 12.7*12.7 | 650*45*45 | 2.2 | 7.5 |
| ACD450 | 150-450 | 19.0*19.0 | 700*45*50 | 2.25 | 10 |
| ACD760 | 280-760 | 19.0*19.0 | 840*55*57 | 4.5 | 10 |
| ACD1000 | 200-1000 | 19.0*19.0 25.4*25.4 | 900*60*57 | 4.6 | 12.5 |
| ACD2000 | 750-2000 | 25.4*25.4 | 1100*60*60 | 6.2 | 25 |
| ACD6000 | 3000-6000 | 38.0*38.0 | 3500*120*100 | 30 | 100 |

使用方法

- 用定位套锁紧的，拉下手柄上部定位套，一手握壳体，一手转动手柄至所需力矩值。松开定位套，使定位套复位，锁住力矩值。

- 用六角钥匙调节的，拉出扳手尾部的六角钥匙，弯曲成90°角，然后调节刻线至所需值，将钥匙推入原位。在方榫上装上合适套筒套住紧固件。

在手柄上缓缓加力，听到“嗒”声响后，撤力即可。

首次使用或长期未使用，使用时需高扭力操作5-6次。

使扳手组件特殊润滑，不使用时将扭力设为最小值。

特点

·采用精密冷拉钢管，外壳镀铬，精度高，稳定性高，外型美观，制作精良

·按GB/T15729-2008《扭力扳手通用技术条件》

·具有双向棘轮头，力矩刻度设微分装置

·精度：四级

·误差范围：±4%

可供规格

| 型号规格 | 力矩范围 （N.m） | 方榫尺寸 （mm | 外形尺寸 长*宽*高（mm） | 重量（kg） | 分度值（N.m/格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACL20 | 4-20 | 9.5*9.5 | 342*33*33 | 0.7 | 0.125 |
| ACL80 | 16-80 | 9.5*9.5 | 400*33*38 | 0.8 | 0.5 |
| ACL200 | 40-200 | 12.7*12.7 | 472*40*40 | 1.4 | 2 |
| ACL320 | 80-320 | 12.7*12.7 19*19 | 627*44*48 627*44*53 | 2.3 | 1.5 |
| ACL800 | 150-800 | 19.0*19.0 | 1105*60*58 | 5.5 | 5 |
| ACL1500 | 600-1500 | 25.4*25.4 | 1086*70*68 加力杆长800mm | 11 | 5 |

使用方法

- 拉下手柄的定位套，转动手柄至所需力矩值外，松开定位套让其自动复位，使手柄与壳体锁住。

- 带加力杆扳手可转动微分筒，预制力矩值，转动加力杆的锁紧圈至红点与刻线对齐，加力杆与扳手相联，左转或右转锁紧圈，可使扳手与加力杆锁住。

- 在方榫上装上合适套筒套住紧固件。

- 在手柄上缓缓加力，听到“嗒”声响后，撤力即可。

- 首次使用或长期未使用的扭力扳手需要使用时，请先以高扭力操作5-6次以使其中组件能得到内部特殊润滑剂的充分润滑，不用时请注意将扭力设为最小值。